Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka

Otáčivý pohyb – pohyb (rotace) těles kolem osy otáčení

(svislé - dveře; vodorovné - houpačka)

páka – tyč otáčivá kolem vodorovné osy

a1, a2 …… ramena sil vzhledem k ose otáčení (vzdálenost působící síly od osy otáčení)

# O……..… průsečík osy otáčení s pákou

F1 , F2   … síly působící na páku

- F1 = F2  , a1 = a2            2.F1 = F2  , a1 = 2.a2  ;    ..…

páka je v klidu ( je v rovnovážné poloze

- páka je v  nerovnovážné poloze

Rovnovážná poloha páky - moment síly vzhledem k ose otáčení:

## M = F . a                        jednotka: [M] = 1 Nm

Páka je v rovnovážné poloze, pokud momenty sil, které působí na páku, jsou stejně velké a opačně orientované.

M1 = M2  (     F1 . a1 = F2 . a2

Užití páky. Rovnoramenné váhy.

- používáme ke zvedání těžkých těles, stříhání (nůžky), rovnoramenné váhy, louskáček, kolečka, …

Páka může být v rovnováze, i když působí síly jen na jednu část páky.

rovnoramenná páka – stejné délky ramen sil… a1 = a2

rovnoramenné váhy – určování hmotnosti tělesa srovnáváním se známou hmotností závaží

Pevná kladka

-  „stroj” sloužící ke zvedání těles

Páka je v rovnovážné poloze, když na konce lana působí stejně velké síly.

# Text boxes

a2

a1

O

m2= 100g

m1= 100g

F2

F1

(njútnmetr)

r

r

F1

F2

M1 = M2      a1=a2=r

## F1 . a1 = F2 . a2

F1 . r = F2 . r

F1 = F2

# F

Fg