# Mechanické vlastnosti kapalin

- Účinky gravitační síly Země na kapalinu

Na blánu působí svisle dolů tlaková síla  F  kapaliny, jejíž příčinou je gravitační síla Země.

Gravitační pole Země způsobuje, že kapalina v klidu působí na dno nádoby, stěny nádoby a na plochy tělesa do ní ponořené hydrostatickou tlakovou silou.

Tato tlaková síla působí kolmo na všechny stěny nádoby, dno nádoby i plochy ponořených těles.

Fh … tlaková síla kapaliny (N)

S … obsah plochy (m2 )

h … hloubka (m)

( … hustota kapaliny (kg/m3 )

g … gravitační konstanta (10 N/kg)

Hydrostatický paradoxon

Jedná se o to, že hydrostatická tlaková síla nezávisí na množství vody, ale jen na ploše, hustotě a hloubce. V následujících případech na dno vždy působí stejná síla.

- Hydrostatický tlak

- je zapříčiněn gravitační silou Země, která působí na všechna tělesa

značka …      ph                jednotka ….[ph] = 1 Pa

h … hloubka (m)

( … hustota kapaliny (kg/m3 )

g … gravitační konstanta (10N/kg

Hydrostatický tlak závisí přímo úměrně na hustotě kapaliny a hloubce kapaliny pod volnou hladinou.

Ve spojených nádobách je ve všech ramenech stejný  hydrostatický tlak a pokud je hustota kapaliny všude stejná, bude všude stejná i hloubka,

V praxi se s tím často setkáváme – hadicová libela, pračka, rychlovarná konvice, …

Spojené nádoby tvoří také základ plavebních komor (zdymadel). Stavějí se u jezů a přehrad, aby lodě mohly jezdit po celé délce řeky.

# Text boxes

Fh = S . h . (. g